Exercice 1 : / On branche un voltmètre aux bornes d’un dipôle. L’appareil indique 1,5V. / Quelle est la nature du dipôle ? / A quoi correspond l’indication du voltmètre ? / Exercice 2 : / La caractéristique U=f(I) d’une photopile, relevée pour un éclairement constant, est représentée ci-dessous. / 2.1. Déterminer la tension à vide Uo. / 2.2. Déterminer l’intensité du courant de court-circuit Icc. / 2.3. Calculer la puissance électrique fournie par la photopile pour U=4V. / Exercice 3 : / La tension à vide, mesurée aux bornes d’une batterie d’accumulateur de voiture, est de 12,4V. Lorsque l’on actionne le démarreur, la tension chute à 10,6V et l’intensité du courant vaut 90A. / 3.1. Calculer la résistance interne de la batterie d’accumulateur (le dipôle actif est supposé linéaire). / 3.2. Calculer l’intensité « théorique » du courant de court-circuit. / 3.3. Donner le modèle équivalent de Thévenin et de Norton de cette batterie d’accumulateur. / 3.4. Calculer la puissance fournie par la batterie au moment du démarrage. / Exercice 5 : Module Photovoltaïque. / Un module photovoltaïque comprend un grand nombre de cellules qui convertissent une partie de l’énergie rayonnante du Soleil qu’elles reçoivent, en énergie électrique. Certaines caractéristiques d'un module photovoltaïque sont représentées sur le graphique ci-dessous. Les caractéristiques sont données pour des puissances lumineuses reçues par m2 de cellule photovoltaïque ; / Par exemple 800 W/m2 : le module photovoltaïque reçoit une puissance rayonnante de 800 W sur 1 m2 de surface de module. / Les caractéristiques électriques pour une puissance lumineuse reçue de 1000 W/m² sont indiquées dans le tableau ci-dessous. / Température du module (°C) 50 / Puissance électrique maximale (W) 32,8 / Tension aux bornes du module à puissance maximale (V) 14,09 / Intensité I (A) pour une tension U = 15V 2,2 / Tension en circuit ouvert (V) 18,4 / Intensité de court-circuit (A) 02/02/16 / 1. Sur le graphique, placer respectivement pour une puissance rayonnante reçue de 800 W/m2 : / a. le point de fonctionnement A correspondant à la puissance électrique maximale disponible ; / b. le point de fonctionnement B correspondant à / l’intensité de court-circuit ; / c. le point de fonctionnement C correspondant à un circuit ouvert. / 15 – / - / - / - / - / 10 – / - / - / - / - / 5 - / - / - / - / - / - / 5 10 15 20 / U (V) / I (mA)	Exercice 4 / Le relevé de la caractéristique U=f(I), pour une fréquence de rotation n=1500tr/min, d’une génératrice à courant continu donne : / 4.1. Tracer la caractéristique U=f(I) de la génératrice. / 4.2. Déterminer le domaine de linéarité de la caractéristique. / 4.3. Déterminer les éléments du modèle équivalent de Thévenin pour la partie linéaire de la caractéristique. / 4.4. Calculer la puissance électrique fournie par la génératrice pour une intensité de 50A. / 2. Ce module reçoit, à 50 °C, une puissance rayonnante de 1000 W/m2. La tension à ces bornes, lorsqu'il fonctionne est égale à 10 V. / a. D’après le graphique, quelle est la valeur de l'intensité du courant débité ? / b. Quelle est la puissance électrique fournie ? / c. La surface du module est égale à 0,185 m2. Calculer le rendement énergétique du module. / d. Réaliser un diagramme des transferts énergétiques pour un module photovoltaïque. / 3. En utilisant le graphique ou le tableau, quelle résistance doit-on brancher aux bornes du panneau solaire recevant 1000 W/m2 pour qu’il fournisse une puissance maximale ? / Exercice 6 : / Un panneau solaire a une puissance crête de 100 W lorsqu’il reçoit une puissance lumineuse PL = 1000 W.m-2. Il est constitué de cellules photovoltaïques branchées à la fois en série et en dérivation. Dans chaque branche les cellules sont associées en série, et les différentes branches sont montées en dérivation. / La tension aux bornes du panneau vaut 40V et chaque cellule délivre une tension de 0.5V et un courant de 500 mA. / 1. Quel est le nombre de cellules dans une branche ? / 2. Quelle est l’intensité du courant débitée par le panneau ? En déduire le nombre de branches du panneau. / 3. Déterminer le nombre total de cellules du panneau. / 4. Chaque cellule est un carré de 5.0 cm de côté. / 4.1 Quelle est la surface totale du panneau solaire ? / 4.2 Calculer son rendement énergétique.