La photorésistance
Une photorésistance est constituée par une plaquette sur laquelle on dépose un semi-conducteur (Silicium). Dans l’obscurité, la résistance de l’élément est très élevée et le courant dans le circuit est presque nul. Dès qu’il est éclairé, le courant croît en fonction du flux lumineux reçu.

Montage

Dessiner et réaliser le montage ci-dessous :

Programmation
À l’aide du logiciel Arduino, écrire l'algorithme et le programme qui lit la valeur de l'entrée A0 et qui l'affiche sur le moniteur série.
Algorithme	Programme

Modifiez le flux lumineux au-dessus de la photorésistance. Noter ci-dessous vos remarques.
IV.MESURE ET IDENTIFICATION DU SIGNAL
Proposer un protocole de mesure permettant de mesurer l’information (nature et niveau) arrivant sur la broche A0 de la carte arduino-uno.
Protocole de mesure
Grandeur physique	Niveau

Appareil	Calibre

Etalonnez le capteur pour que la valeur soit convertie en lux.
Ecrire la relation obtenue ci-dessous :

Détecteur crépusculaire
Nous souhaitons réaliser un détecteur crépusculaire. Celui-ci devra allumer la led lorsque l'intensité descend en dessous de 10lux.
Ecrire ci-dessous l'algorithme et le programme réalisant cette fonction :
Algorithme	Programme

Convertions
Quel type de conversion réalise la photorésistance ?
Quel type de conversion réalise le montage ?

Conclusion