Exercice:

Le son à analyser est sur sciencesappliquees.com → tsti2d → devoir 5 Audacity → signal à analyser

Le signal cl-dessus est composé de 3 signaux sinusoïdaux de fréquences différentes.

A l'aide d'Audacity, dessiner le spectre de ce signal ( Analyse → Spectre )

Donner les 3 fréquences qui le composent :
- _____________________________
- _____________________________
- _____________________________

Pour isoler la fréquence la plus faible, il faut utiliser un filtre de quel type ?
_____________________________
Pour isoler la fréquence du milieu, il faut utiliser un filtre de quel type ?
_____________________________
Pour isoler la fréquence la plus grande, il faut utiliser un filtre de quel type ?
_____________________________

Nous souhaitons isoler la fréquence la plus basse. Pour pouvoir la filtrer, vous utiliserez l'égalisation d'Audacity. Dessinez le gabarit obtenu :

Dessinez le signal après le filtrage :

En déduire sa fréquence : _________________________